СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА ЯЙВИНСКУЮ ГРЭС под ВЛ-6 кВ (электроснабжение площадки КУУГ) ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 703-ПМТ Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Генеральный проектировщик: Проектный центр «ПНИПУ-Нефтепроект»

Главный инженер								А. В. Бессонов

Главный инженер проекта			   				С.Н. Козенков

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Оглавление

ТЕКТОВАЯ ЧАСТЬ	4

1 Общие положения	5

1.1 Введение	5

1.2 Цель разработки проекта:	5

1.3 Используемые исходные материалы:	5

1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования	5

1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности	6

1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания	6

1.7 Сервитуты и иные обременения	6

2 Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта	7

2.1 Параметры проектируемых земельных участков:	7

2.2 Формирование красных линий	7

2.3 Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков совмещенная с таблицей координат поворотных точек охранной зоны проектируемых объектов	7

2.4 Правовой статус объектов межевания.	9

2.5 Основные показатели по проекту межевания	9

2.6 Основные технико-экономические показатели проекта планировки	9

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	10

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| № | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инжернер I категории | Тараненко А.А. |  |

Проект межевания территории на объект: «Строительство газопровода попутного  нефтяного газа на Яйвинскую ГРЭС» под ВЛ-6 кВ (электроснабжение площадки КУУГ) состоит из текстовой и графической частей:

Графические приложения

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж проекта межевания территории | 1:2000 | 1 |

# ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

# Общие положения

## Введение

Проект межевания территории на объекте: «Строительство газопровода попутного нефтяного газа на Яйвинскую ГРЭС» был выполнен в составе проекта планировки на данный объект и на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 20.07.2012 г) от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Правила землепользования и застройки Яйвинского городского поселения, утвержденные Решением Думы Яйвинского городского поселения №79 от 21.12.2011 г.;

- Постановления Главы Яйвинского городского поселения  №111 от 04.03.2013 г.;

- Задания на проектирование объекта: «Строительство газопровода попутного нефтяного газа на Яйвинскую ГРЭС», утвержденное И.о. Первого заместителя Генерального директора – Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» В.Н. Козловым от 
10.10.2012 г.;

- - Акта выбора № 47 земельного участка, испрашиваемого ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» для строительства газопровода попутного нефтяного газа на Яйвинскую ГРЭС. Электроснабжение площадки КУУГ. участков;

- Технических условий.

Картографический материал выполнен в географической системе координат местности МСК 59. Инженерно-геодезические изыскания  выполнены институтом ООО НПП «Изыскатель» в 2012 г

## Цель разработки проекта:

1. Установление правового регулирования земельных участков.

2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков.

3. Определение и установление границ сервитутов.

4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

## Используемые исходные материалы:

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

## Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установления система  геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК 59. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

## Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ. Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий.

## Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным проектом предусматривается строительство:

-дизельной электростанции с подъездом;

-ВЛ-6 кВ к площадке КУУГ;

-канализации;

-КТП с подъездом;

-кабеля связи.

В административном отношении участок изысканий находится в Яйвинском городском поселении Александровского муниципального района Пермского края.

Электроснабжение площадки КУУГ планируется осуществить в границах Яйвинского городского поселения Александровского муниципального района Пермского края, в кадастровых кварталах 59:02:0903065, 59:02:0903057, 59:02:0903057, 59:02:0902070, на землях государственной собственности, которая не разграничена.

Категория земель: земли населенных пунктов.

## Сервитуты и иные обременения

На проектируемом участке расположены:

- Наличие существующих дорог.

- Заболоченность прилегающей территории.

- Существующие линии электропередач.

- Существующая промышленная площадка

# Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта

Проектом предусматривается формирование земельных участков под объект: «Строительства газопровода попутного нефтяного  газа на Яйвинскую ГРЭС» под ВЛ-6 кВ (электроснабжение плошадки КУУГ).

Данным проектом предусматривается строительство:

-дизельной электростанции с подъездом;

- ВЛ-6 кВ к площадке КУУГ;

- канализации;

-КТП с подъездом;

- кабеля связи.

## Параметры проектируемых земельных участков:

| Номер земельного участка | Площадь, м | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11742 | 748 |

Ширина полосы испрашиваемого участка для строительства проектируемых сетей в зависимости от их количества и назначения составляет 6-56 м.

## Формирование красных линий

Проектируемые полосы отвода общественного сервитута имеют постоянную ширину в условиях сложившейся промышленной застройки с учетом интересов владельцев земельных участков. Формирование красных линий рассматриваемой на территории не требуется.

## Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков совмещенная с таблицей координат поворотных точек охранной зоны проектируемых объектов

Таблица 2 Координаты поворотных точек

| Номер поворотной точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 666181,80 | 2290034,21 |
| 2 | 666185,69 | 2290053,07 |
| 3 | 666162,89 | 2290058,80 |
| 4 | 666158,00 | 2290039,33 |
| 1 | 666181,80 | 2290034,21 |
| 5 | 666209,09 | 2290069,92 |
| 6 | 666182,47 | 2290111,80 |
| 7 | 666111,22 | 2290129,69 |
| 8 | 666109,04 | 2290118,36 |
| Номер точки | X | Y |
| 9 | 666173,76 | 2290102,12 |
| 10 | 666168,23 | 2290080,09 |
| 5 | 666209,09 | 2290069,92 |
| 11 | 666061,72 | 2290063,10 |
| 12 | 666081,43 | 2290165,34 |
| 13 | 666031,92 | 2290175,53 |
| 14 | 666014,32 | 2290094,12 |
| 15 | 665937,38 | 2290107,32 |
| 16 | 665921,02 | 2290098,53 |
| 17 | 665910,93 | 2290090,48 |
| 18 | 665900,88 | 2290092,19 |
| 19 | 665895,03 | 2290093,52 |
| 20 | 665870,40 | 2290100,70 |
| 21 | 665827,97 | 2290106,70 |
| 22 | 665795,17 | 2290113,47 |
| 23 | 665759,11 | 2290125,88 |
| 24 | 665720,42 | 2290134,52 |
| 25 | 665664,69 | 2290152,76 |
| 26 | 665598,69 | 2290169,18 |
| 27 | 665452,79 | 2290202,83 |
| 28 | 665429,42 | 2290264,00 |
| 29 | 665412,84 | 2290269,46 |
| 30 | 665410,76 | 2290275,44 |
| 31 | 665404,59 | 2290273,61 |
| 32 | 665407,25 | 2290264,52 |
| 33 | 665424,34 | 2290258,81 |
| 34 | 665448,18 | 2290198,08 |
| 35 | 665569,12 | 2290169,78 |
| 36 | 665662,99 | 2290147,00 |
| 37 | 665676,77 | 2290142,32 |
| 38 | 665718,81 | 2290128,48 |
| 39 | 665757,49 | 2290120,10 |
| 40 | 665793,57 | 2290107,56 |
| 41 | 665826,95 | 2290100,79 |
| 42 | 665869,18 | 2290094,81 |
| 43 | 665911,52 | 2290083,07 |
| 44 | 665932,49 | 2290095,61 |
| 45 | 665938,68 | 2290098,93 |
| 46 | 666012,16 | 2290084,17 |
| 47 | 666010,36 | 2290075,81 |
| 48 | 666050,09 | 2290065,71 |
| 11 | 666061,72 | 2290063,10 |

## Правовой статус объектов межевания.

На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, но имеются действующие и выведенные из эксплуатации линейные объекты инженерных сетей и автомобильные дороги.

В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют.

## Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

## Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Основные технико-экономические показатели проекта

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта, всего: | га | 1,1742 |

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ